## Slide 1: Колеровочные инструменты
Руководство

## Slide 2: КОЛЕРОВОЧНЫЙ ПЛАКАТ

## Slide 3: КОЛЕРОВОЧНЫЙ ПЛАКАТ

## Slide 4: КОЛЕРОВОЧНЫЙ ПЛАКАТ
Цветовой круг + Колеровочные таблицы
НЕЭФФЕКТНЫЕ ЦВЕТА

## Slide 5: КОЛЕРОВОЧНЫЙ ПЛАКАТ
Цветовой круг + Колеровочные таблицы
ЭФФЕКТНЫЕ ЦВЕТА

## Slide 6: КОЛЕРОВОЧНАЯ
ТАБЛИЦА

## Slide 7
При необходимости колеровки неэффектных цветов выберите соответствующий цвет в колеровочной таблице (например, для колеровки синего цвета обратитесь к синей таблице).
Определите желаемое направление для изменения цвета. В нашем примере синяя краска имеет 5 возможных направлений для коррекции: светлее, темнее, более фиолетовая, более синяя или более зеленая.
Колеровка неэффектных цветов
КОЛЕРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

## Slide 8
Например, цвет должен стать более синим. На пересечении горизонтальной линии, обозначенной синим кружком, и вертикального столбца, обозначенного серым кружком, чуть ниже в этой же колонке перечислены тонеры, рекомендованные для коррекции. Во вех случаях рекомендуется осуществлять колеровку тонерами, входящими в состав формулы.
Незакрашенный кружок в вертикальной колонке указывает на возможные побочные эффекты.
Например, добавление DX9181 в синюю краску сделает ее синее, но в то же время цвет станет зеленее.
Таким же образом, добавление DX9185, DX9187 или DX9149 сделает краску синее, но цвет станет слегка фиолетовым.
КОЛЕРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА
Колеровка неэффектных цветов

## Slide 9
На цветовом круге тонеры расположены соответственно их цветовым группам. Чем ближе к периферии цветового круга расположен тонер, тем он чище и насыщеннее.
  При необходимости колировки чистого цвета (например, чистый синий) используются чистые тонеры, расположенные ближе к периферии цветового круга..
  При использовании тонеров менее насыщенных цветов (расположенных ближе к центру круга) чистые цвета становятся более серыми и грязными.
  Расположение тонеров в цветовом круге также показывает величину побочного эффекта. В нашем примере добавление DX9185 в синюю краску сделает цвет более грязным, чем DX9149.
Колеровка неэффектных цветов
КОЛЕРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

## Slide 10
Принцип работы с колеровочной таблицей эффектных цветов аналогичен принципу работы с колеровочной таблицей неэффектных цветов. Перед началом работы рекомендуется изучить раздел, посвященный колеровке неэффектных цветов.
При колеровке эффектных цветов следует учитывать то, что они имеют изменяющийся в зависимости от угла осмотра цвет (так называемый эффект флип-флоп). На автомобиле, такой эффект называется «геометрическим разнотоном». Именно поэтому в колеровочную таблицу металликов включены два угла осмотра:
«ЛИЦО» (45°)
Обозначен кружком с вертикальной линией; расположен в верхнем углу соответствующего раздела
«ФЛОП/Бок» (110°)
Обозначен кружком с наклонной линией; расположен в нижнем углу соответствующего раздела
КОЛЕРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА
Колеровка неэффектных цветов

## Slide 11
При колеровке эффектных цветов выберите в колеровочной таблице раздел, соответствующий цвету, который Вы собираетесь колеровать (например, синий эффектный цвет).
Определите направление коррекции цвета. Цвет необходимо корректировать по двум углам осмотра: 45° (лицо - например, темнее) и 110° (вид сбоку - например, светлее).
Процедура колеровки аналогична процедуре колеровки неэффектных цветов (например, как сделать краску более синей): На пересечении горизонтальной линии, обозначенной синим кружком, и вертикального столбца, обозначенного серым кружком, чуть ниже в этой же колонке перечислены тонеры, рекомендованные для коррекции. Во вех случаях рекомендуется осуществлять колеровку тонерами, входящими в состав формулы.
КОЛЕРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА
Колеровка эффектных цветов

## Slide 12
Незакрашеный кружок в том же вертикальном столбце указывает на побочный эффект, который проявится после добавления выбранного тонера.
  Добавление DX5185 сделает цвет более синим в обоих углах; одновременно проявится побочный эффект – цвет приобретет немного фиолетовый оттенок в обоих углах.
  Чтобы сделать цвет светлее в угле 110° следует добавить DX5131, при это цвет станет грязнее в угле 45°.
На цветовом круге тонеры расположены соответственно их цветовым группам. Как и в случае с неэффектными цветами, расположение тонеров в цветовом круге дает информацию о чистоте (насыщенности) каждого тонера и возможной величине побочного эффекта при его использовании в колеровке.
Колеровка эффектных цветов
КОЛЕРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

## Slide 13
Влияние DX5136 Metallic Adjuster
Область отражения  становится темнее
Лицо  немного светлее
КОЛЕРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА
Колеровка эффектных цветов